Согласовано:                                                        Утверждаю:

Председатель  ПК                                               Заведующий  МДОУ «Детский  сад  №5»

_________Бородаенко Е.Ю.                               ______________Петрова  Н.А.

«___»______20____г.                                          «___»______20____г.

ИНСТРУКЦИЯ

по электробезопасности для не электротехнического

персонала с первой квалификационной группой

- Вводная  часть.

Инструктор  в  процессе  инструктажа  на  рабочем  месте  показывает  элементы  управления  и  инструменты,  которыми  имеет  право  управлять  и  пользоваться  инструктируемый,  точно  указывать  рабочую  зону,  обращать  внимание  на  элементы  ограждения,  блокировки  и  др.,  разъясняет  правила  пользования  СИЗ,  указывает  права  на  меры  ответственности.

- Характеристика  первой  квалификационной  группы.

Работники  1 квалификационной  группы  должны  иметь  элементарное  представление  об  опасности  электрического  тока,  о  мерах  безопасности  при  работе  на  обслуживаемом участке,  электрооборудовании, установки, элементарное  представление  о  видах  электропроводки,  заземляющих  устройств  и  пусковых  устройств  электроаппаратуры,  о  назначении  предупредительных  плакатов.  Применяемых  электроустановках,  практическое  знакомство  с  правилами  оказания  первой  помощи  пострадавшим  от  электротока.

- Перечень  профессий  и  должностей  работающих,  которым  необходимо  присвоение  1 – й  квалификационной  группы.

- Повар;

- Машинист  по  стирке  белья;

- Завхоз;

- Старшая  медицинская  сестра;

- Воспитатель;

- Помощник  воспитателя;

- Музыкальный  руководитель;

- Инструктор  по  физической  культуре;

- Сторож;

- Оператор  котельной;

Согласовано:                                                 Утверждаю:

Председатель  ПК                                         Заведующий  МДОУ «Детский  сад  №5»

_______Бородаенко Е.Ю.                             ____________Петрова  Н.А.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО  ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ  ДЛЯ  НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО

ПЕРСОНАЛА  ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  ГРУППЫ

1. Работа  с  переносными  электроинструментами  и  светильниками.

1.1. Применять  можно  только  исправный  инвентарный  инструмент,  полученный  от специально  выделенного  лица,  ответственного  за  его  состояние.

1.2. Электроинструмент  должен  удовлетворять  следующим  требованиям:

- Быстро  включаться  и  отключаться  от  электросети  с помощью  пускового  устройства (но  не  самопроизвольно);

- Быть  безопасным  в  работе  и  иметь  недоступные  для  случайного  прикосновения  токоведущие  части.

1.3. Напряжение  питания  электроинструмента  должно  быть:

- Не  выше  220 В  для  помещений  без  повышенной  опасности;

- Не  выше  42 В  для  помещений  с  повышенной  опасностью  и  вне  помещений;

- В  особо  опасных  помещениях  разрешается  работать  электроинструментом  на  напряжении  не  выше  12 В  с  обязательным  применением  диэлектрических  перчаток,  ковриков  и  т.д.

1.4. Напряжение  питания  переносных  светильников  должно  быть:

- Не  выше  220 В  для  помещений  без  повышенной  опасности;

- Не  выше  42 В  для  помещений  с  повышенной  опасностью;

- Не  выше  12 В  для  помещений  особо  опасных  и  наружных  установках.

1.5. Штепсельные  соединения  (розетки,  вилки),  применяемые  на  напряжение  12  и  42 В,  по  своему  конструктивному  исполнению  должны  отличаться  от  штепсельных  соединений  применяемых  на  напряжение  127  и  220 В.  Должна  быть  исключена  возможность  ошибочного  включения.

1.6. Перед  началом  работ  с  электроинструментом  должны  быть  проверены:

- Затяжка  винтов крепления  узлов  и  деталей;

- Исправность  редуктора  (без  включения  в  сеть  прибора);

- Исправность  электропроводки  и  изоляции;

- Исправность  заземляющего  провода;

- Оболочки  кабелей  и  проводов  должны  быть  введены  в  корпус  и  прочно  закреплены.